# 案號：ndc110037

# 國家發展委員會

# 「高空作業車1輛」採購案

# 需求說明書

# 中華民國110年7月

# 計畫名稱：「高空作業車1輛」採購案

# 採購需求

一、購置高空作業車1輛。

二、採購車輛底盤及高空作業機出廠日期應為2021年1月(含)以後出廠符合行政院環境保護署實施之第五期環保空氣排放標準及現行機動車輛噪音管制標準全新車高空作業車1輛。本規格之規定係為最低之使用要求，得標商須以專業之公正、客觀之立場提供全新高品質之底盤及運轉可靠度高之作業系統，且符合本會作業需求之車輛。

三、本需求書若無臚列者且涉及車輛安全或規格規定，得標廠商需依交通安全及環保等相關法令規定，配附所有正常運作所需之原廠或原廠指定之零配件，所有之製作規範須依原廠所制定之品管標準施作。

四、本案不接受中國大陸地區產品，依行政院公共工程委員會99年3月16日工程企字第09900101270號函說明5第2項第2點要旨，本案底盤車之引擎、變速箱、車輛控制電腦、前軸、後軸、避震系統、大樑、傳動軸、煞車系統等重要零組件及油壓高空升降機，不得使用中國大陸製品。

五、本需求書中凡未載明尺寸或公差者應依CNS國家標準製作。

六、本案車輛配備及規格詳列如下：

(一)車輛規格： 1.底盤總重：6500kg(含)以上。 2.引擎：依原廠設計為主。 3.最大馬力：150PS或以上。 4.排氣量：2990C.C或以上。 5.全長：5900mm或以上。 6.全寬：1850mm或以上。 7.全高：2100mm或以上。 8.軸距：3300mm或以上。 9.變速箱：5速前進、l速倒退或以上。 10.轉向：左側駕駛，動力輔助。 11.剎車：依原廠設計，(附手剎車)。 12.輪胎：前2輪後4輪，附備胎及鋼圈1只(需為原廠型錄規格)。 13.駕駛室配備：平頭式車頭、兩段以上之電動雨刷、音響（AM/FM三用音響）、室內燈、方向燈、冷暖氣、電動窗及其它原廠標準配備。 14.木床標準型符合交通部路政司規定。 (二)油壓高空升降機規格： 1.型式：2021年出廠之油壓升降雙節曲折式產品，打造完成未噴漆前需先經噴砂耐酸鹼防銹蝕處理。 2.全部升高：自地面至工作桶底部10.2公尺或以上。 3.工作桶負荷重量160公斤或以上。 4.FRP外桶：尺寸60x60x100公分以上，需為實心玻璃纖維，並具有安全帶及扣環等設備。昇空車絕緣外桶加壓DC50KV連續5分鐘，需無閃烙、無擊穿現象(需附測試證明)架裝於上臂正後方以免碰撞招牌或樹枝，傷及作業機與車輛，同時增加高空作業之穩定性(左，右側架裝均不予接受)。 5.旋轉角度：左右各180度共360度或以上旋轉。 6.操控裝置：(共3組) (1)1組：裝於基座，控制油壓腳架伸縮。 (2)1組：裝於工作桶，控制上、下臂之升降及旋轉操作。 (3)1組：裝於底座，控制上、下臂之升降及旋轉操作。 7.操作動力：以 P.T.O.(POWER TAKE OFF) 副齒輪變速箱輸出動力驅動。 8.安全架裝：高空作業機架裝時，基座中心點須於大樑中央位置，以免重心不穩。在行駛或轉彎時產生危險。(左、右偏離架裝均不予接受)。 9.安全裝置：主油壓管路應有調壓閥，油壓缸管路出入口應有單向流量控制閥，以確保工作安全。 10.固定方式：前方為2支H型油壓伸縮腳架，後2支H型油壓伸縮腳架配合地面高低調整水平。 11.平衡設施：工作桶需為自動水平設計，在任何作業角度皆自動保持垂直水平。 12.工作桶邊須另加引擎啟動、熄火開關，及夜間LED照明燈1組。 (三)其他： 1.行車視野輔助系統須符合現行交通法規之要求，安裝4個具防水並可調整角度之鏡頭，鏡頭應置於車身四向(前、後及左右兩側)，並附具錄影功能(附128G以上記憶卡)之監視系統1套，車輛發動時即自動錄影，監視螢幕須為7吋或以上之LCD螢幕，可隨意切換各鏡頭之單一畫面或分割顯示4個鏡頭之畫面，車輛倒車時螢幕自動切換為車輛後方鏡頭之單一畫面，並需符合交通部現行道路交通行車視野輔助系統之規定。 2.另再安裝一組行車紀錄器：須為四路或以上影像輸入功能，只安裝單一往後攝影鏡頭1只，主機可儲存車體後方單向攝影影像，檢附128GB記憶卡，可自動循環錄影及引擎熄火後自動關機功能，監視螢幕須為7吋或以上之LCD螢幕。 3.車頭上方左右適當處各安裝2盞黃色LED報閃警示燈。 4.在距離駕駛室上方鋼板約1公分以上處，安裝平鋪由SUS304厚度5.0mm或以上製成之防止樹枝異物掉落損及車頭上方鋼板之防護鋼板。 5.駕駛室前、左、右側玻璃加貼隔熱紙，左右邊車窗加裝晴雨窗。 6.車廂前方安裝一只不銹鋼製成之防水工具箱，以SUS304厚度1.8mm或以上打造；工具箱尺寸：150*50*40公分並需附不銹鋼製鎖。另需附4只駐車輪檔，於高空作業時能防止車輛位移。 7.車身左右兩側適當位置各加裝1只照明燈，後方兩側各加裝1只黃色LED報閃警示燈。

# 履約期程

廠商應自決標日起210日曆天內（含公證公司或財團法人單位規格查驗時間）完成履行採購標的之供應。

# 預算金額及付款方式

本案預算新臺幣352萬元，交車驗收合格後，一次付清。

# 交車與驗收

一、得標廠商所交之車輛需委由第三方公證公司或財團法人單位依本需求說明書所列規格代為辦理規格查驗，驗收時檢附規格查驗報告。其規格查驗所需之相關費用由得標廠商負擔，所有規格查驗之檢測結果均應符合本案投標規格之各項規定。

二、規格查驗完成後，由得標廠商檢具規格查驗合格報告，函請本會辦理驗收，得標廠商交車驗收之車輛如與本需求說明書規格不符，須於本會指定期限內完成改善及再委由公證公司或財團法人單位辦理查驗，以查驗報告送達本會之日期為完成改善日。如查驗結果仍與本需求說明書規格不符，且無法改善造成無法履約交貨，由廠商負完全責任，本會即解除合約，採退貨處理並没收履約保證金，不採扣款減價驗收方式，且相關衍生費用及損失由廠商自行負責，得標廠商不得有任何異議。

三、車輛驗收時應檢附行政院環境保護署核發之審驗合格證明文件、底盤及作業機原製造廠出廠證明或進口證明書、車輛型式安全審驗合格證明文件正本或影本以供審核。

四、性能規格部分，驗收時如因測試儀器不足，得依原廠規格型錄之標準數據登載、原廠製造證明、財團法人車輛研究測試中心或其他公證單位之檢測數據標準作為驗收依據。

五、得標廠商於查驗結果符合本需求說明書規格後，代辦領牌、領照、檢驗、牌照稅與燃料稅及1年期強制險與第三人意外責任險(係指理賠對方每人500萬元，每次事故最多理賠1000萬元。財損每一意外最高理賠100萬元。)等所需費用含於標價內。

六、得標廠商須自交車驗收合格日起保固2年(須檢附書面保固書)，在保固期限內保證在正常操作下，如有故障或缺失應免費修護或更換非消耗性零組件。並負責操作人員對於高空作業及車輛之操作使用，初級保養至熟練為止。

七、為確保日後本機關維修之權益，得標廠商驗收完成時，應提供位於本縣市之車輛直營或特約維修廠之登記證明文件影本。另須出具底盤原廠或代理經銷出具之售後服務保證書，並於保證書上註明給予本會原廠零件供應(10年期限)取得無虞保證。

# 其他

一、交貨驗收合格後，得標廠商須依我國「職業安全衛生教育訓練規則」聘請備有合格師資證照之訓練講師至本會實施高空工作車作業必要之教育訓練事項至少6小時。受訓人員由本會指派，人數至多8人，受訓合格者需發給「結業證書」，訓練講師之相關費用由得標廠商負擔；訓練場所及投影設備由本會提供使用。

二、本車輛須配備隨車工具包、千斤頂、故障三角標誌各1組、道路交通三角錐2個。

三、車身顏色：車體顏色為黃色。

四、車身兩側牆板及車門兩側應標示「國家發展委員會」字樣，後門板需依交通法規規定噴字或貼字。

五、交貨地點：由本會指定。

六、本招標需求說明書規格內容若有疑義，依本會解釋為主。